# ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ

ППОВ-8-45-01

Руководство по эксплуатации

ППОВ-8 00.00.000 РЭ

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Общие сведения……………………………………………………... | 3 |
| 1 Устройство и работа изделия…………………………………….. | 3 |
| 2 Техническая характеристика плуга……………………….……… | 20 |
| 3 Требования безопасности………………………………………… | 20 |
| 4 Подготовка к работе и порядок работы………………………..... | 21 |
| 5 Органы управления и приборы…………………………………... | 23 |
| 6 Правила эксплуатации и регулировки…………………………… | 23 |
| 7 Техническое обслуживание………………………………….…… | 31 |
| 8 Возможные неисправности и способы их устранения…...………………………………….…… | 35 |
| 9 Правила хранения…………………………………………………. | 35 |
| 10 Комплектность…………………………………………………… | 36 |
| 11 Свидетельство о приемке………………………………………... | 37 |
| 12 Гарантии изготовителя…………………………………………... | 38 |
| 13 Транспортирование………………………………………………. | 38 |
| Приложения: |  |
| А. Гарантийный талон………………………………………………. Б. Отметка об изучении инструкции……………………………….. | 39 40 |

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Плуг полунавесной оборотный ППОВ-8-45-01.

### Заводской №___________________

### Год выпуска___________________

Назначение и область применения

Плуг полунавесной оборотный ППОВ-8-45-01 (в дальнейшем плуг) предназначен для гладкой пахоты  на глубину до 27 см старопахотных не засоренных камнями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), твердостью до 4,0 МПа, с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%.

Плуг агрегатируется с трактором: «Беларус 3022» и его зарубежными аналогами.

Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.

Величина стерни и травостоя должна быть не более 20 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.

ВНИМАНИЕ: В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствовании конструкции и технологии изготовления плугов возможны некоторые  расхождения между руководством и поставляемыми плугами, не влияющие на условия его эксплуатации

1 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Плуг ППОВ-8-45-01 состоит из следующих сборочных единиц: рамы 1, механизма оборота  2, корпусов правооборачивающих 3 с углоснимами правыми4, корпусов левооборачивающих 5 с углоснимами левыми 6, навески 7, грядилей 8, рамки 9, гидроцилиндра хода колесного 10, хода колесного 11, гидросистемы 12, колес опорных 13 и 14, тяг 15 и 16, навески 20, электрооборудования 21 (рис. 1).

1.2 Рама плуга представляет сварную конструкцию и состоит из трех фрагментов: рамы передней 1 (рис.2), кронштейна 2 (рис.2), рамы задней 3 (рис.2). В передней части рамы к ней крепятся колесо опорное 13 (рис.1) и тяга 16 (рис.1) соединяющая раму с тяговой балкой. В средней части балки к кронштейнам 10 (рис.2), 11 (рис.2) крепиться рамка, к которой шарнирно крепится колесный ход. Кронштейны 9 (рис.2) предназначены для крепления грядилей с право- и левооборачивающими корпусами. В задней части рамы к кронштейну 12 (рис.2) крепиться колесо 14 (рис.1) опорное а к фланцу 14 (рис.2) модуль 1 (рис.11).

1.3 Механизм оборота (рис. 3) служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для поворота рамы плуга при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими корпусами. Он состоит из корпуса 1, тяговой балки 2, упора 3, двух зеркальных пар упоров 4 и 5, двух гидроцилиндров 6, поводка 7, крестовины 8, которая шарнирно  крепится к корпусу 1 при помощи пальца 12.

К корпусу 1 приварены кронштейны с отверстиями для установки опор 9.

Упоры 4, 5 устанавливаются на полуоси тяговой балки 2. Упор 3 входит в зацепление с

упором 5 (рис.9) тяговой балки 2.

На рисунке показано нейтральное положение механизма оборота рамы плуга при транспортном положении. Для вспашки правооборачивающими корпусами масло подается в поршневую полость гидроцилиндра 6, шток которого с помощью упоров 4,5 поворачивает тяговую балку, поворачивая тем самым раму плуга с корпусами. Для вспашки левооборачивающими корпусами масло подается в поршневую полость гидроцилиндра 6, при переходе верхней мертвой точки оборот плуга завершается под собственным весом, выдавливая масло из поршневой полости гидроцилиндра.

Для удержания навески относительно механизма оборота рамы в положении, удобном для агрегатирования плуга, используется цепь 10.

Опоры 9 служат для устойчивого положения механизма оборота на отцепленном плуге.

В транспортном и рабочем положениях плуга опоры переводятся в верхнее положение, как показано на рисунке (рис. 3).

Для исключения провисания рукавов высокого давления к корпусу механизма оборота рамы приварены кронштейны с кольцами для рукавов.

1.4 Колесо опорное 14 с механизмом регулировки глубины вспашки 10 и передним опорным колесом предназначено для установки и поддержания глубины пахоты (рис.1).

Колесо опорное (рис. 4) состоит из кронштейнов 2, 4, двух симметричных упоров 3, держателя 5, пластины упорной 14, колеса дискового 22 с шиной 23 (давление в шине - согласно данных, указанных производителем шины на самой шине).

Колесо опорное крепится к раме плуга при помощи оси 12. Колесо при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими корпусами поворачивается  под действием собственного веса относительно оси кронштейна 4. Ступица 1 смонтирована на оси кронштейна 4 на двух конических роликоподшипниках 34, 35 (7609 и 7611), защищенных от попадания пыли.

Пластина упорная 14 при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими корпусами поочередно взаимодействует с симметричными упорами 3. Установка глубины пахоты достигается регулировкой винтов упоров 3.

Для гашения ударов при повороте колеса опорного применен амортизатор 21 (гидроцилиндр), смонтированный на оси кронштейна 4 и оси 18, закрепленной на кронштейне 2.

1.5 Навеска (рис 5) служит для агрегатирования плуга с трактором. В верхней части навески имеется  отверстие для присоединения верхней тяги навесной системы трактора  при помощи пальца 7. Для присоединения нижних тяг навесной системы трактора к навеске служат

стопора 5 с шайбами 6. Навеска соединяется с крестовиной 2 механизма оборота при помощи пальца 3. К стойке приварено ухо  для фиксации навески  отцепленного плуга относительно механизма оборота при помощи цепи 10 (рис. 3).

1.6 Рамка (рис. 6) представляет собой раму сварной конструкции, к кронштейнам которой шарнирно крепится опорный кронштейн рамы 2 при помощи оси 6, колесный ход 3 при помощи осей 9, гидроцилиндр 4 и механизмом регулировки глубины пахоты 5. Механизм регулировки глубины пахоты 5 устанавливается на гидроцилиндре колесного хода. К рамке  приварены упоры с регулировочными болтами 10, с помощью которых в процессе работы плуга обеспечивается выравнивание  рамы относительно поля в поперечной  плоскости.

1.7 Ход колесный (рис. 7) состоит из рамы 1, на полуосях которой смонтированы колесо дисковое 11 с шиной 12 (давление в шине - согласно данных, указанных производителем шины на самой шине). Ступица 5 смонтирована на полуоси на двух конических роликоподшипниках 14, 15 (7611А и 7613А), защищенных от попадания

пыли.

1.8 Регулировка глубины пахоты (рис. 8) осуществляется при помощи вилки 2, кронштейна 3 и пальцев 4 установленных на гидроцилиндре 1. Для фиксации механизма в необходимом положении А либо Б регулируется количество вилок 2 одетых на шток цилиндра1.

1.9 Тяговая балка соединяет раму 1плуга с механизмом оборота 2, навеской 7  и служит тяговым звеном плуга при агрегатировании с трактором (рис.1). Тяговая балка состоит из балки передней 1, балки задней 2 соединяющихся между собой через фланцы и фиксирующихся болтами, оси 4 (рис. 9). К передней балке приварены накладки из листового металла, к которым крепится тяга, соединяющая тяговую балку и гидроцилиндр для регулировки ширины первой борозды.

1.10 Корпус правооборачивающий (рис 10) с полувинтовой  лемешно-отвальной поверхностью состоит из башмака 1, отвала 34 с грудью отвала 35, долота 36, лемеха 37, боковины (доски полевой) 12, стойки 15, распорок 5, 7 и деталей крепления (кронштейны, болты, гайки, шайбы).

На корпусе правооборачивающем устанавливается углосним правооборачивающий 2 (рис.10), состоящий из отвала углоснима и кронштейна углоснима. Углосним предназначен для лучшего оборота пласта и заделки растительных остатков.

Корпусы левооборачивающие и углоснимы левооборачивающие являются зеркальным отражением корпусов и углоснимов правооборачивающих соответственно (рис 11).

Стойка 15 изготавливается из полосовой высококачественной стали и термически  обрабатывается.

1.12 Передние блок опорных колес (рис.12), предназначен для регулировки глубины пахоты в передней части плуга, он позволяет равномерно отрегулировать глубину пахоты, снизить нагрузки воспринимаемые рамой плуга при проведении пахоты.

1.13 Гидросистема (рис.13) служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для перевода плуга из одного рабочего положения (вспашка правооборачивающими корпусами) в другое рабочее положение (вспашка левооборачивающими корпусами) и наоборот.

Она включает гидроцилиндр хода колесного 1, трубопровод 2, рукава высокого давления 3,4,5,6,7,8, клапаны запорных устройств 9 (евромуфты), гидроцилиндр механизма регулировки ширины первой борозды 10 и два гидроцилиндра механизма оборота 11,12.

1.13 Электрооборудование (рис.14) предназначено для указания поворотов, стоп-сигнала  и габаритов в темное время суток.

Электрооборудование  состоит из вилки штепсельной 1, жгутов 2, розеток 3, которые крепятся к кронштейнам 5, кронштейнов 4, кронштейна 7 с фонарями 6, шплинтов пружинных.

Штепсельная вилка предназначена для соединения электрооборудования плуга с электрооборудованием трактора при транспортировании плуга по дорогам общего пользования.

Рисунок 5 – Навеска в сборе ПОМ-8 04.00.000

1 – Палец (ПОМ-8 04.00.001) – для агрегатирования с навеской типа “Кировец”

2 – Палец (ПОМ-8 04.00.002) – для агрегатирования с НУ4

3 – Палец (ПОМ-8 04.00.003) – для агрегатирования с НУ3

4 – Стопор (ПОМ-8 04.02.000) для агрегатирования навеской “Кировец”, НУ4 и НУ 3

5 – Втулка переходная (ПОМ-8 04.00.004) – для агрегатирования с навеской типа “Кировец”

6 – Шайба переходная (ПОМ-8 04.00.005) – для агрегатирования с НУ3

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГА

| Исполнения | ППОВ-8-45-01 |
| --- | --- |
| 2.1 Тип | полунавесной оборотный |
| 2.2Производительность за 1 час основного времени, га | 2,2-3,25 |
| 2.3 Глубина вспашки, см | до 27 |
| 2.4 Рабочая ширина захвата, м | 3,6 |
| 2.5 Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм | 720 |
| 2.6 Количество корпусов, шт: |  |
| правооборачивающих | 8 |
| левооборачивающих | 8 |
| 2.7 Масса, кг | 5350 |
| 2.8 Габаритные размеры плуга, мм в рабочем положении: |  |
| длина | 12000 |
| ширина | 4150 |
| высота | 2140 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 12000 |
| ширина | 2200 |
| высота | 4000 |
| 2.9 Число персонала по профессиям необходимого для, обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел. | 1 |
| 2.10 Рабочая скорость движения, км/ч | 7,0-9,0 |
| 2.11 Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
| 2.12 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 2.13 Удельный расход топлива, кг/га | 19 |
| 2.14 Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,98 |
| 2.15 Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,75 |
| 2.16 Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |
| - полнота заделки пожнивных и растительных остатков, % | 98 |
| - глубина заделки пожнивных и растительных остатков, см, не менее | Не менее 10 |
| - степень заделки, %, не менее | 95 |
| - крошение почвы (комки размером до 5 см), %, не менее | 70 |
| - допускаемые отклонения от заданной глубины вспашки, см | (2 |
| допускаемые колебания рабочей ширины захвата плуга от конструктивной ширины захвата, % | (10 |
| - гребнистость поверхности пахоты, см | до 5 |

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3. 1 К работе с плугом допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации (отметка об изучении) и имеющие соответствующую квалификацию. В противном случае изделие снимается с гарантии.

3.2 Перед началом движения агрегата дать сигнал. Трогаться с места плавно, без рывков.

3.3 Прежде чем поднять или опустить плуг, а также при оборачивании корпусов плуга необходимо убедиться в том, что возле плуга никого нет.

3.4 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с неисправным плугом;

- работать с незатянутым крепежом рабочих органов и других деталей плуга;

- производить повороты и сдачу назад при заглубленном плуге;

- транспортировать плуг при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора;

- находиться на раме плуга во время пахоты или при транспортировании;

- транспортировка плуга с незаблокированными с помощью гидрозамков гидроцилиндров механизма оборота и гидроцилиндра хода колесного;

- отсоединять от трактора, производить техобслуживание и ремонт плуга, находящегося в транспортном положении;

- ремонтировать плуг, если он поднят в транспортное положение или соединен с трактором, двигатель которого работает.

3.5 Все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, производить только на отцепленном плуге, механизм оборота которого опирается на подставку и фиксируется с рамой при опущенных на землю корпусах. Если плуг навешен на трактор, то работа проводится при опущенных на землю корпусах и при неработающем двигателе трактора.

3.6 Собранный плуг стропить только  в местах, указанных на его раме. Механизм оборота рамы должен быть зафиксирован относительно плуга с помощью гидрозамков на гидроцилиндрах. Нахождение строповщика возле механизма оборота рамы при подъеме плуга запрещено.

ВНИМАНИЕ: При строповке и подъеме незафиксированного плуга возможно опрокидывание механизма оборота с навеской относительно вала тяговой балки.

3.7 При транспортировке плуга в составе агрегата плуг должен быть переведен в транспортное положение. Плуг должен быть максимально поднят при помощи навесной системы трактора и гидроцилиндра колесного хода, ограничительные цепи навесной системы трактора затянуты, гидроцилиндр регулировки ширины первой борозды должен находиться в cжатом положении, до срабатывания упора между тягами, а механизм регулирования глубины пахоты колесного хода зафиксирован в транспортном положении при помощи гидрозамка на гидроцилиндре хода колесного.

3.8 Транспортная скорость движения агрегата не должна превышать 15 км/ч.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Плуг поставляется потребителю в собранном виде.

4.2 Навесная система тракторов, с которыми агрегатируется плуг должна быть смонтирована по трехточечной схеме. Если трактор, с которым агрегатируется плуг, использовался в работе с прицепным орудием необходимо демонтировать прицепное устройство трактора и переналадить его навесную систему по трехточечной схеме.

4.3 На тракторе должны быть установлены передние балластные грузы согласно руководства эксплуатации трактора.

4.4 Соединить навеску плуга (рис. 5) с нижними тягами навесной системы трактора при помощи стопоров 5 и сферических шайб 6, зафиксировать стопора чеками.

4.5 Агрегатирование плуга с трактором производится на ровной площадке. Для удобства агрегатирования навеска плуга должна быть соединена с механизмом оборота цепью 10

(рис. 3).Трактор задним ходом подъезжает к плугу так, чтобы ось навески, установленная на нижних тягах навесной системы трактора, вошла в гнезда ловителей навески и затем зафиксировать ее  фиксаторами. Центральную тягу навесной системы трактора соединить с отверстием в верхней части стойки навески плуга. Ограничительные цепи навесной системы трактора должны  быть натянуты, блокируя нижние тяги между собой.

Гидросистема плуга соединяется с гидросистемой трактора при помощи клапанов запорных устройств (евромуфт) 9 и заполняется маслом из гидросистемы трактора (рис. 13).

ВНИМАНИЕ: Гидросистема плуга испытана маслом ТНК Гидравлик HLP 32, соответствующим требованиям DIN 51524 часть II (HLP).

Плуг переводят в транспортное положение при помощи рычагов распределителя и фиксируют гидрозамками на гидроцилиндрах, при этом устанавливают гидроцилиндр ширины захвата перовой борозды в сжатое состояние до срабатывания упора между тягами.

Электрооборудование используют только при транспортировании  плуга по дорогам общего пользования, для чего освобождают штепсельную вилку из зажима, разматывают жгут провод, вставляют вилку в розетку трактора.

При переводе плуга из транспортного положения в рабочее, электрооборудование  следует отключить от трактора, вынув вилку из розетки трактора  и смотать провода вокруг специально приваренных на раме кронштейнов 4 (рис. 14) и закрепить вилку на раме.

4.6 Перед проходом первой борозды плуг из транспортного положения  переводится в рабочее. Глубина пахоты устанавливается при помощи вилок 2 (рис.8) на гидроцилиндре колесного хода 1 (рис.8) и блока передних опорных колес 13 (рис.1) или болтами 23 (рис.3). Затем при движении плуга происходит заглубление передних корпусов и потом – задних.

На втором проходе необходимо откорректировать глубину пахоты. Для этого прежде всего необходимо выровнять раму так, чтобы она была параллельна поверхности почвы. Перекосы рамы в поперечном направлении устраняются регулировкой раскосов навесной системы трактора, регулировочными болтами 23 механизма оборота (рис. 3) или блоком передних опорных колес 13 (рис.1) и регулировочными болтами 10 на рамке 1 (рис. 6) колесного хода. Регулировка болтами 23 (рис.3) осуществляется в режиме работы “в борозде” 1 (рис.14) без передних опорных колес. В режиме работы “по полю” 2 (рис.14) болты 23 (рис.3) полностью вывернуты, а регулировка осуществляется навеской трактора и передним опорными колесами. Наклон плуга вдоль ось движения должен быть 90 градусов по отношению к поверхности поля.

Корректировка глубины пахоты производится для того, чтобы все корпусы вспахивали почву на одинаковую глубину.

После того, как установлена заданная глубина пахоты и выдерживается нормальная рабочая ширина захвата, должна производится оценка качества пахоты плуга по следующим признакам: все корпусы, как правооборачивающие так и левооборачивающие после прохода должны оставлять одинаковые гребни, а борозды от прохода правооборачивающих корпусов должны быть одинаковы с бороздами от прохода левооборачивающих корпусов.

5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

5.1 Управление работой и транспортирование плуга (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная, маневрирование) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

5.2 Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора трактора, регулируемыми опорами на передних опорных колесах 13 (рис.1), а также изменением количества вилок 2 на гидроцилиндре колесного хода (рис. 8).

6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

6.1 Эксплуатировать можно только правильно собранный, проверенный и отрегулированный плуг.

6.2 Плуг предназначен для гладкой пахоты  на глубину до 27 см старопахотных не засоренных камнями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), твердостью до 0,4МПа и глубиной пахоты до 27 см с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%.

Наличие скученных пожнивных и растительных остатков не допускается. При запашке многолетних трав предшествующей операцией должно быть дискование. Высота стерни не более 20 см. Уклон поля не более 8 градусов.

6.3 Перед началом работы проверить места крепления деталей и при необходимости произвести затяжку крепежа. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с незатянутым крепежом рабочих органов.

6.4 Движение агрегата осуществляется челночным способом. В конце загона производится выглубление корпусов плуга и плуг переводится в транспортное положение. Затем с помощью гидроцилиндров механизма оборота производится поворот рамы и, таким образом, нижние корпусы (например, правооборачивающие) поднимаются вверх, а верхние (левооборачивающие) корпусы опускаются вниз. Вспашка на обратном ходе осуществляется, таким образом, левооборачивающими корпусами.

Работа с плугом производится следующим образом:

- при заглублении плуга - сначала происходит плавное заглубление передней части плуга при помощи навесного устройства трактора, а затем задней части плуга - при помощи гидроцилиндра колесного хода

- при выглублении плуга - сначала происходит плавное выглубление передней части плуга при помощи навесного устройства трактора, а затем задней части плуга - при помощи гидроцилиндра колесного хода.

Работа согласно указанным рекомендациям позволяет обеспечить ровные и прямые участки в начале и конце поля, избежать таких дефектов как "недопаханные клинья".

Для обеспечения качественной вспашки и повышения производительности вспашки - необходимо в начале и конце поля делать разворотные полосы с четкой границей.

Резкие повороты КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как это может привести к поломкам. Подавать трактор с плугом назад и производить повороты при заглубленных рабочих органах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.5 Необходимо периодически, особенно при работе с новыми рабочими органами, очищать налипшую землю, не допускать забивание рабочих органов пожнивными остатками и сорняками.

6.6 При переездах трактора с плугом следить за герметичностью гидросистемы, так как при утечке масла из гидросистемы плуг может самопроизвольно опуститься, что приведет к его поломке.

6.7 Регулировка глубины пахоты.

6.7.1 Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора трактора, регулируемыми опорами на передних опорных колесах, а также изменением количества вилок на гидроцилиндре колесного хода. Обычно используются смешанный (позиционно-силовой) способ автоматического регулирования глубины пахоты (положения навесной системы трактора). Работа в «плавающем» положении навесной системы КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА.

При агрегатировании плуга с трактором, не оборудованным гидронавесной системой с высотным, силовым, позиционным и смешанным режимами управления положения сельхозорудий (трактор серии К-700 и аналоги), необходимо ограничить перемещение навески вниз в процессе вспашки, до установленной глубины обработки, с помощью ограничителя: цепи (см. рис. - поз. 2, 3) или специальные приспособления.

Глубина пахоты, при использовании ограничителя, регулируется путем изменения его длины.

6.7.2 Установка заданной глубины пахоты производится непосредственно в поле.

6.8 Регулировка рабочей ширины захвата первого (переднего) З1 (рис.14) корпуса. Регулировать ширину захвата первого корпуса необходимо перемещением всего плуга из положения 1 в положение 2 и обратно при помощи гидроцилиндра Г (рис.14). Причем положение 1 – соответствует работе трактора в позиции “в борозде” с ДЕМОНТИРОВАННИМИ ПЕРЕДНИМИ ОПОРНЫМИ КОЛЕСАМИ, положение 2 – работа трактором в позиции “по полю” с установленными передними опорными колесами. Положение трактора относительно плуга показано на рис. 14 и рис. 14б. Максимальный габарит трактора при работе в позиции “по полю” 3,7 м.

6.9 Для предохранения элементов конструкции плуга при столкновении с препятствиями он оснащен предохранительной системой со срезными болтами. При наезде на препятствие - Позиция 1

Происходит срез болтов 1 и 2 - Позиция 2

ВНИМАНИЕ Для замены срезных болтов необходимо не выглубляя плуг установить часть срезанного болта со шляпкой или подходящий по диаметру металлический прут в отверстие 3 - Позиция 3

Перед выглублением плуга необходимо ослабить центральный болт, на котором поворачивается грядиль, а затем выглубить плуг, грядиль упрется в установленный в отверстие 3 стопор (металлический прут) - Позиция 4

После этого можно установить срезные болты 1 и 2, затянуть их и центральный болт с требуемым усилием.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕЗНЫХ БОЛТОВ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДАННОМУ ПЛУГУ АГРЕГАТ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИИ

ВНИМАНИЕ Перед продолжением работы необходимо извлечь, установленный на позиции 3, металлический прут из отверстия 3 - Позиция 4.

ВНИМАНИЕ Работы по замене срезных болтов необходимо выполнять с особой осторожностью, ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в плоскости поворота грядиля с лево и правооборачивающими корпусами.

ВНИМАНИЕ Все работы вне кабины трактора должны выполняться при заглушенном двигателе трактора.

При вспашке "тяжелых почв" (черноземы, суглинки и др.) с большим количеством растительных остатков и с сильным налипанием почвы на поверхность рабочих органов рекомендуется снимать углоснимы.

Пример почвы, при вспашке которой рекомендуется снимать углоснимы, т.к. они не выполняют свои функции.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
|  | моточасы | др. единицы наработки |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). | 10 или каждую смену |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1). | 60 |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э). | Перед началом сезона |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |
| Подготовка к межсменному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к кратковременному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к длительному хранению | Не позднее 10 дней после окончания работы |
| В период хранения | В закрытых помещениях один раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом 1 раз в месяц |
| При снятии с хранения | Перед началом сезона работ |
| Примечание: Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) совмещают с техническим обслуживанием при снятии с хранения. |

7.2 Перечень работ выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 7.2

Таблица 7.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга, согласно раздела 10 настоящего руководства. | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их, при необходимости произвести затяжку крепежа. | Плуг должен быть исправным, резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента тракториста |
| ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга, согласно раздела 10 настоящего руководства. | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их, при необходимости произвести затяжку крепежа. | Плуг должен быть исправным, резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента тракториста |
| 4. Смазать резьбовые поверхности винтов регулировки, резьбовые поверхности талрепов | Резьбовые поверхности должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76. |
| 6. Смазать подшипники колес. | Подшипники должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76. |
| 7. Смазать винты подвески и винты тяги заднего колеса. | Резьбовые поверхности должны быть смазаны | Солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 8. Смазать ось подвески, пальцы и упорный подшипник балки заднего колеса. | Ось подвески, пальцы и упорный подшипник должны быть смазаны | Шприц 1 ГОСТ 3643-75 Солидол С ГОСТ4366-76 |
| 9.Смазать ось крепления рамки | Нагнетать солидол до его появления на поверхности. Выступившую смазку убрать | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 Шприц, чистик, ветошь |
| 10.Смазать пальцы и оси механизма оборота, фиксатор. | Трущиеся поверхности фиксатора должны быть смазаны и перемещаться без заеданий. | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 Шприц, чистик, ветошь |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При постановке на межсменное хранение |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |
| При подготовке к кратковременному хранению |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга. Вымыть плуг под струей воды. | Плуг должен быть чистым | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При подготовке к длительному хранению |
| 1 Очистить от ржавчины и покрасить поверхность плуга с поврежденной окраской | Пятна ржавчины и повреждения окраски не допускаются | Щетка металлическая, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 19109-81, эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79.V.У1 |
| 2 Разобрать ступицы колес, смыть старую смазку, заполнить карманы ступиц и пустоты подшипников новой смазкой, собрать ступицы. Покрыть защитной смазкой лемехи, отвалы, углоснимы, штоки гидроцилиндров, талрепы, регулировочные винты, фиксаторы | Смазка должна равномерно покрывать поверхность | Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, солидол Ж ГОСТ 1033-79 Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 |
| 2 Разобрать ступицы колес, смыть старую смазку, заполнить карманы ступиц и пустоты подшипников новой смазкой, собрать ступицы. Покрыть защитной смазкой лемехи, отвалы, углоснимы, штоки гидроцилиндров, талрепы, регулировочные винты, фиксаторы | Смазка должна равномерно покрывать поверхность | Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, солидол Ж ГОСТ 1033-79 Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 |
| 3.Снять с плуга рукава высокого давления и пневматические колеса | Сдать на склад | Комплект инструмента тракториста |
| 4.Исключить попадание влаги во внутренние полости элементов гидросистемы. | Любым доступным способом |  |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| Проверить: |  |  |
| 1 Правильность установки плуга | Плуг должен стоять устойчиво | Визуальный осмотр |
| 2 Комплектность | Плуг должен быть комплектным | -//-- |
| 3 Состояние защитных покрытий и окраски | Защитная смазка должна лежать равномерно, коррозии и повреждений окраски не допускается | --//-- |
| Техническое обслуживание при снятии с хранения (техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) |
| 1 Удалить защитную смазку | Рабочие органы плуга должны быть чистыми | Ветошь, комплект инструмента тракториста |
| 2 Проверить комплектность, согласно раздела 10 настоящего руководства и установить снятые узлы и детали | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр, комплект инструмента тракториста |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |

7.3 Точки смазки и их расположение приведены в таблице 7.3 и на схеме смазки (рис.13).

ТАБЛИЦА СМАЗКИ

Таблица 7.3

| № пози- ции на схеме смазки | Наименование и обозначение механизма | Наименование смазочных материалов | Кол-во точек смазки на плуг | Периодичность проверки и замены смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детали корпуса (лемеха, отвалы, боковины, долотья и углоснимы) | Солидол С ГОСТ 4366-76 (солидол Ж ГОСТ 1033-79) |  | В конце сезона |
| 2 | Штоки гидроцилиндров | То же |  | В конце сезона |
| 3 | Регулировочные болты | То же |  | В начале сезона |
| 4 | Подшипники колес | То же |  | Через 60 часов |
| 5 | Пальцы и ось механизма оборота, фиксатор | То же |  | Через 60 часов |
| 6 | Ось опорной балки. | То же |  | Через 60 часов |
| 8 | Гидросистема | Масло ТНК Гидравлик HLP 32 |  | В начале сезона |

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ

##### ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения |
| --- | --- |
| Захват первого корпуса (правооборачивающего или левооборачивающего) больше или меньше захвата остальных корпусов. Гребень, оставляемый первым корпусом, выше или ниже гребней, оставляемых остальными корпусами. | Уменьшить или увеличить ширину захвата первого корпуса с помощью механизма регулировки. |
| Последний корпус как правооборачивающий, так и левооборачивающий пашет глубже или мельче остальных корпусов. Гребень, оставляемый последним корпусом, выше или ниже гребней оставляемых остальными корпусами.. | Опустить или поднять колесный ход относительно опорной поверхности задних корпусов при помощи механизма регулировки на гидроцилиндре колесного хода (рис. 7). Рама при пахоте должна быть горизонтальной. |
| Правооборачивающие или левооборачивающие корпусы пашут глубже или мельче соответственно, чем левооборачивающие или правооборачивающие корпусы. | Выровнять раму при помощи регулировочных болтов 3 механизма оборота (рис. 6) и болтов на рамке 9 колесного хода (рис. 1). |
| На долотах и лемехах корпусов образовались затылочные фаски. Корпусы неудовлетворительно заглубляются в почву. | Заменить долота и лемехи. |
| Колесо имеет осевой люфт. Не отрегулированы подшипники колес. | Снять крышку и отрегулировать подшипники. Осевой люфт в подшипниках не допускается. |

8.2 Выбраковочные размеры сменных деталей рабочих органов (корпусов): лемех – износ до ширины 95…100 мм, образование затылочной фаски   шириной 7…12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (лемех подлежит замене);

долото – износ до размера 60 мм от лезвия до оси отверстия, образование затылочной фаски шириной 7-12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (долото подлежит замене);

боковина – предельный износ по толщине до 30% от начального размера.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Плуг может устанавливаться на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное (более двух месяцев) хранение в соответствии с ГОСТ 7751-85.

9.2 Плуг хранится под навесом или на открытой площадке на машинном дворе или пунктах технического обслуживания, категория хранения 4 (Ж2) или 7 (Ж1), ГОСТ 15150-69, консервация – вариант защиты В3-4 ГОСТ 9.014-78.

9.3 Плуг устанавливается на хранение на деревянные подставки под корпусы.

9.4 При подготовке к хранению, при хранении и по окончании хранения выполнять техническое обслуживание в соответствии с разделом 7 настоящего руководства.

9.5 Запасные части должны храниться в ящике, в котором они поступили потребителю.

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

10.1 Плуг поставляется потребителю в собранном виде в комплекте согласно

таблице 10.1

Таблица 10.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППОВ-8 00.00.000 | Плуг оборотный модульный ППОВ-8-45-01 | 1 | 1/2 | Место ½ без упаковки масса 5500 кг |
| КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ |
|  | Согласно упаковочного листа |  |  | Место 2/2 – деревянный ящик № 127 (860х500х400) ГОСТ 15841-88 |
|  | ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |
| ППОВ-8 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном) | 1 | * |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:* Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи плуга предприятием - изготовителем.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плуг восьмикорпусный оборотный модульный марка   ППОВ-8-45-01

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям ТУ BY 500052032.003-2007

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие плуга требованиям технических условий ТУ BY 500052032.003-2007 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 календарных месяца (за исключением быстроизнашиваемых деталей корпусов) при условии использования комплекта запасных частей и выполнения всех указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода плуга в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения его потребителем.

12.3 Удовлетворение претензий по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». При поставке на экспорт и в страны СНГ – в соответствии с соглашением  о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Транспортирование плуга может производиться автомобильным или железнодорожным видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

13.2 Плуг отгружается потребителю в соответствии  с разделом 10 «Комплектность» настоящего руководства.

13.3 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки. Механизм оборота рамы должен быть зафиксирован относительно плуга пластиной, установленной на болту регулировочном 3 (рис. 6). При этом правооборачивающие  корпусы должны быть внизу, пластина поворачивается относительно болта регулировочного на 90о и фиксирует плиту тяговой балки относительно механизма оборота. Нахождение строповщика возле механизма оборота рамы при подъеме плуга запрещено.

ВНИМАНИЕ: При строповке и подъеме незафиксированного плуга возможно опрокидывание механизма оборота с навеской относительно вала тяговой балки.

13.4 Укладка погрузочных мест в транспортных средствах должна обеспечивать сохранность от утерь и повреждений, исключать перемещение при перевозке.

|  | Приложение А к Положению о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования |
| --- | --- |

ДП «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д. Минойты_______

факс приемной 8(01545)97189, факс ОТК 8(01545)97252;

р/с 3012200370012 в ОАО «БелАПБ»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телекс, факс, расчетный счет)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

1.   Плуг полунавесной оборотный ППОВ-8-45-01

(наименование, тип и марка изделия)

2.__________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

3.____________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам:    ТУ BY 500052032.003-2007.

(наименование документа)

_________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев

со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев                             .

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д., а также другие гарантийные обязательства)

со дня получения потребителем                                                                     .

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					          (подпись)

______________________________________________________________

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                     (подпись)

М.П.

______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                    подпись

________________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________

Ф.И.О., должность					           подпись

.______________________________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				           подпись

ОТМЕТКА ОБ ИЗУЧЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Должность (профессия) | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |